# ĐÁP ÁN BÀI C3 TRANG 12 SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ 9

Đề bài

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp là: Rtđ = R1 + R2.

Hướng dẫn giải

- Biểu thức định luật Ôm:

- Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: U = U1 + U2; I = I1 = I2

### Đáp án bài C3 trang 12 sgk vật lý lớp 9

Trong mạch nối tiếp ta có: U = U1 + U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2) (1)

Mặt khác: U = IRtđ  (2)

Từ (1) và (2) => IRtđ = I(R1 + R2) => Rtđ = R1 + R2.