# GIẢI LÝ LỚP 9: ĐÁP ÁN BÀI C3 TRANG 15 SGK VẬT LÝ

Đề bài

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc  song song là:

Từ đó suy ra:

Hướng dẫn giải

- Hệ thức định luật Ôm:

- Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: U = U1 = U2; I = I1 + I2

### Đáp án bài C3 trang 15 sgk vật lý lớp 9

+ Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và các điện trở là:

+ Mặt khác, mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song nên ta có: