ĐÁP ÁN BÀI 10 TRANG 66 SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ 12

Đề bài

Một đèn điện có ghi 110 V – 100 W mắc nối tiếp với điện trở R vào một mạch xoay chiều có u = 220√2sin100 ωt (V). Để đèn sang bình thường, R phải có giá trị là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Áp dụng điều kiện để đèn sáng bình thường :cường độ qua đèn phải bằng với cường độ dòng điện định mức

### Đáp án bài 10 trang 66 sgk vật lý lớp 12

Đáp án C

Ta thấy điện áp sử dụng lớn hơn điện áp định mức của đèn, nên phải mắc thêm một điện trở nối tiếp với đèn.