ĐÁP ÁN BÀI 12 TRANG 80 SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ 12

Đề bài

Chọn câu đúng:

Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R = 40 Ω; ;ωL = 30 Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 120√22cos100πt (V). Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là:

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính tổng trở của mạch R,L,C mắc nối tiếp :

Công thức tính độ lệch pha giữa u,i trong mạch xoay chiều

Định luật Ohm trong mạch điện xoay chiều :

### ĐÁP ÁN BÀI 12 TRANG 80 SGK VẬT LÝ LỚP 12

Vậy biểu thức tức thời của cường độ dòng điện là: i = 3√ 2 cos(100πt) (A)

Chọn đáp án D.