# GIẢI LÝ LỚP 9: ĐÁP ÁN BÀI C9 TRANG 52 SGK VẬT LÝ

Đề bài

Từ đó hãy cho biết, để sử dụng tiết kiệm điện năng thì:

- Cần phải lựa chọn, sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất như thế nào?

- Có nên cho bộ phận hẹn giờ làm việc khi sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện hay không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Điện năng sử dụng: A = Pt

### Đáp án bài C9 trang 52 sgk vật lý lớp 9

+ Cần phải lựa chọn, sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất hợp lí, đủ mức cần thiết (P không quá lớn và không quá nhỏ).

+ Nên cho bộ phận hẹn giờ làm việc khi sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện, vì bộ phận này sẽ tự động ngắt mạch sau khoảng thời gian đã hẹn và nhờ thế sẽ tiết kiệm điện năng.