# GIẢI BÀI C2 TRANG 91 SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 9

Đề bài

Hãy phân tích xem số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến đổi thế nào khi cho thanh nam châm quay quanh một trục thẳng đứng trước cuộn dây dẫn. Từ đó suy ra dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây có chiều biến đổi như thế nào khi nam châm quay.

Làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

### Đáp án bài C2 trang 91 sgk vật lý lớp 9

Khi cực N của nam châm lại gần cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng. Khi cực N ra xa cuộn dây thì số đường sức từ qua S giảm. Khi nam châm quay liên tục quanh một trục thẳng đứng như trong hình thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S luân phiên tăng giảm.

Khi đó dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là dòng điện xoay chiều.