# GIẢI BÀI C4 TRANG 102 SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 9

Đề bài

Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V và 3V. Cuộn sơ cấp có 4 000 vòng. Tính số vòng của các cuộn tương ứng.

Hướng dẫn giải

Hiệu điện thể ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn:

### Đáp án bài C4 trang 102 sgk vật lý lớp 9