# GIẢI LÝ LỚP 9: ĐÁP ÁN BÀI 12 TRANG 106 SGK VẬT LÝ

Đề bài

Giải thích vì sao không thể dùng dòng điện không đổi để chạy máy biến thế.

### Đáp án bài 12 trang 106 sgk vật lý lớp 9

Dòng điện không đổi không tạo ra từ trường biến thiên, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thứ cấp không biến đối nên trong cuộn dây này không xuất hiện dòng điện cảm ứng.