# GIẢI LÝ LỚP 9: ĐÁP ÁN BÀI 9 TRANG 106 SGK VẬT LÝ

Đề bài

Nêu tên hai bộ phận chính của động cơ điện một chiều và giải thích tại sao khi cho dòng diện chạy qua, động cơ lại quay được.

### Đáp án bài 9 trang 106 sgk vật lý lớp 9

- Hai bộ phận chính là nam châm và khung dây dẫn.

- Khung quay được vì khi ta cho dòng điện một chiều vào khung dây thì từ trường của nam châm sẽ tác dụng lên khung dây những lực điện từ làm cho khung quay.