Bài 7: Trên vỏ một tụ điện có ghi 20μF-200V. Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế 120V.

a) Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được.

Trả lời

a) Khi nối hai bản của tụ điện với hiệu điện thê 120V thì tụ sẽ tích điện là:

Q = CU = 20.120 = 2400 μC (hay = 24.10-4 C)

b) Điện tích tối đa mà tụ tích được (khi nối hai đầu tụ vào hiệu điện thế 200V):

Qmax = C.Umax = 20.100 = 4000 μC (hay = 4.10-3 C)

Đáp án:

a) Q = 24.10-4​​​​​​​ C

b) Qmax = 4.10-3 C