Câu C1 trang 55: Hãy viết biểu thức liên hệ giữa suất điện động ℰ với cường độ dòng điện I và các điện trở r,R,R1 của mạch điện kín (hình 10.1)

Trả lời:

Áp dụng định luật ôn cho toàn mạch:

Câu C2 trang 55: Hãy viết hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế UAB, cường độ dòng điện I và điện trở R1 đối với đoạn mạch hình 10.2b

Trả lời:

Áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch chứa điện trở thuần :UAB = I.R1

Câu C3 trang 56: Hãy viết hệ thức tính UBA đối với đoạn mạch hình 10.2a và tính hiệu điện thế này khi cho biết ℰ = 6V; I = 0,5A ; r = 0,3Ω; và R = 5,7Ω

Trả lời:

UBA = - ℰ + I(r + R) = -6 + 0,5(5,7 + 0,3) = -3V