Bài 9: Để mắc đường day tải điện từ địa điểm A đến địa điểm B, ta cần 1000kg dây đồng.Muốn thay dây đồng băng dây nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện, ít nhất phải dùng bao nhiêu kg dây nhôm ? Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m³, của nhôm là 2700 kg/m³.

Trả lời

Thay dây đồng băng dây nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện , thì điện trở của dây nhôm phải bằng điện trở của dây đồng.

Vì ICu = IAl = khoảng cách từ A đến B,suy ra:

Khối lượng nhôm phải dùng là:

Đáp án: mAl=493,65kg