Bài 4. Một mạch kín hình vuông, cạnh 10cm, đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết cường độ dòng điện cảm ứng i = 2A và điện trở của mạch r = 5Ω.

Trả lời

Độ lớn suất điện động cảm ứng :  |ec| = ri = 5.2 = 10V

Mặt khác:

=> Tốc độ biến thiên của cảm ứng từ:

Đáp án: 10³ T/s