Ở bài tập trước (Bài 7 trang 157) thì chúng ta tiếp tục áp dụng công thức tính W - nhiệt lượng tỏa ra trong R với câu hỏi sau đây!

### Giải bài 8 trang 157 SGK Lý 11

Bài 8: Trong mạch điện hình 25.5 dưới đây, cuộn cảm L có điện trở bằng không. Dòng điện qua L bằng 1,2A; độ tự cảm L=0,2H. Chuyển K sang vị trí b, tính nhiệt lượng tỏa ra trong R.

Trả lời

Khi dòng điện qua cuộn cảm, trong cuộn cảm tích lũy năng lượng là:

Khi chuyển khóa K từ vị trí a sang vị trí b thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm giảm, xảy ra hiện tượng tự cảm. Năng lượng từ trường trong ống dây,chuyển sang cho điện trở R dưới dạng nhiệt năng, làm điện trở nóng lên.

Nhiệt lượng tỏa ra trên R: Q = W = 0,114J

Đáp án: Q=0,114 (J)