Ở bài tập trước (Bài 8 trang 173 SGK Vật lí 11) các em đã xác định được đường đi của chùm tia sáng với một góc α, bài tiếp theo chúng ta sẽ xác định góc α để chùm tia có thể truyền đi được.

Câu hỏi

Một sợi quang hình trụ, lõi có chiết suất n₁ = 1,50. Phần vỏ bọc có chiết suất n₂ = 1,41≈ √2 . Chùm tia tới hội tụ ở mặt trước của sợi với góc 2α như Hình 27.12. Xác định α để các tia sáng của chùm truyền đi được trong ống.

Giải bài 9 trang 173 SGK Vật lí 11

+ Điều kiện để các tia sáng trong chùm đều truyền đi được trong ống là phải thỏa mãn điều kiện phản xạ toàn phần tại mặt phân cách của phần lõi và phần vỏ bọc của nó.

+ Từ hình vẽ, ta có điều kiện phản xạ toàn phần tại I' là: i ≥ igh => sini ≥ sinigh =n₂/n₁

+ Lại có β = 90⁰ - i => cosβ = sini = n₂/n₁

+ Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng tại I:

Vậy để các tia sáng của chùm truyền đi được trong ống thì cần chiếu tia tới nhỏ hơn 30⁰.

*********

Xem thêm các bài tập liên quan về bài 27 vật lí 11 để luyện tập thêm em nhé!