# CÂU 2 TRANG 50 SGK CÔNG NGHỆ 9

Câu hỏi

Hãy so sánh ưu nhược điểm của phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà ?

Trả lời

| Mạch điện trong nhà | Lắp đặt kiểu nổi | Lắp đặt kiểu ngầm |
| --- | --- | --- |
| Ưu điểm | - Đảm bảo được yêu cầu mỹ thuật và tránh được các tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện. - Dễ dàng kiểm tra, sửa chữa và thay thế khi bị sự cố. | - Vừa tiết kiệm không gian lắp đặt, vừa đảm bảo mỹ quan. - Đảm bảo an toàn điện và phù hợp với nhu cầu sử dụng. |
| Nhược điểm | - Nếu bố trí không hợp lý sẽ làm mất mỹ quan, chiếm nhiều không gian lắp đặt. - Khó lắp đặt với kiểu nhà có kiến trúc phức tạp | - Lắp đặt dây dẫn điện thường phải tiến hành song song khi xây lắp nhà ở. - Khó kiểm tra, sửa chữa và khó thay thế khi bị sự cố. |