# THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNHTỰ THỰC HÀNH

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt

a) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang

- Tắc te được mắc song song với bóng đèn.

- Cầu chì, công tắc, chấn lưu được mắc ở dây pha và mắc nối tiếp với bóng đèn.

b) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện

- Hoàn thiện sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang theo các bước sau:

2. Lập bảng dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ

| TT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu chì | 1 | Mở thì dòng điện được chạy, đóng thì dòng điện không qua. |
| 2 | Công tắc | 1 | Đóng ngắt được dòng điện |
| 3 | Chấn lưu | 1 | Đồ mới |
| 4 | Bóng đèn | 1 | Bóng mới, khi mua phải thử bóng, phát ra ánh sáng là bóng còn sử dụng được. |
| 5 | Tắc te | 1 | Đồ mới |

3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang

Bước 1. Vạch dấu

- Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện ;

- Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang.

Bước 2. Khoan lỗ

- Khoan lỗ bắt vít ;

- Khoan lỗ luồn dây

Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện

- Nối dây các thiết bị đóng cắt, báo vệ trên bảng điện ;

- Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang

- Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đổ lắp đặt ;

- Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn.

Bước 5. Nối dây mạch điện

- Đi dây từ bảng điện ra đèn.

Bước 6. Kiểm tra

- Kiếm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn :

- Lắp đặt đúng theo sơ đồ ;

- Chắc chán ;

- Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp ;

- Mạch điện đảm báo thông mạch.

- Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

III. ĐÁNH GIÁ