# THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN 2 CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN

I. DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ

- Vật liệu, thiết bị:

Dây dẫn điện,2bóng đèn đui đèn,2 công tắc 2 cực,2 cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.

- Dụng cụ:

Kìm điện, tuốc vít,khoan ,kéo, bút thử.

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt

a, Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện

- Mạch có 2 nhánh mắc song song nhau, mỗi nhánh có cầu chì ,công tắc và đèn mắc nối tiếp nhau

- Cầu chì ,công tắc mắc vào dây pha

- Cầu chì bảo vệ mạch, công tắc dùng để bật tắt đèn

b, Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Các bước vẽ sơ đồ lắp ráp

- Bước 1: vẽ đường dây nguồn xác định vị trí bảng điện, bóng đèn

- Bước 2: xác định vị trí thiết bị trên bảng điện.

- Bước 3: vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lý

2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ

| TT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kìm điện | 1 | Có vỏ cách điện |
| 2 | Kìm tuốt dây | 1 | Có vỏ cách điện |
| 3 | Khoan điện (hoặc khoan tay) | 1 | Sử dụng tốt |
| 4 | Tua vít | 1 | Sử dụng tốt |
| 5 | Bút thử điện | 1 | Hoạt dộng tốt |
| 6 | Dao nhỏ | 1 | Cắt được dây điện |
| 7 | Thước kẻ | 1 | Hiện rõ vạch cm |
| 8 | Bút chì | 1 | Sử dụng tốt |
| 9 | Bảng điện | 1 | Sử dụng tốt |
| 10 | Công tắc 2 cực | 1 | Hoạt động tốt |
| 11 | Cầu chì | 1 | Hoạt động tốt |
| 12 | Bóng đèn | 2 | Hoạt động tốt |
| 13 | Đui đèn | 2 | Hoạt động tốt |
| 14 | Dây dẫn | 2m | Hoạt động tốt |
| 15 | Phụ kiện đi dây | 1 | Hoạt động tốt |
| 16 | Băng cách điện | 1 cuộn | Sử dụng tốt |
| 17 | Giấy ráp | 1 tờ | Sử dụng tốt |

3. Lắp đặt mạch điện

Bước 1. Vạch dấu

- Vạch dấu vị trí láp đặt các thiết bị điện ;

- Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt đèn.

Bước 2. Khoan lỗ

- Khoan lỗ bắt vít ;

- Khoan lỗ luồn dây.

Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện

- Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện ;

- Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

Bước 4. Nối dây mạch điện

- Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn ;

- Nối dây vào đui đèn. Khi nối dây vào đui đèn, phải buộc một nút trong đui đen để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Bước 5. Kiểm tra

- Kiếm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn :

- Láp đặt đúng theo sơ đồ ;

- Các mối nối đảm bảo an toàn điện, chắc và đẹp ;

- Mạch điện đảm bào thông mạch.

- Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

III. ĐÁNH GIÁ