# THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN

I. DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BI

- Vật liệu, thiết bị: Dây dẫn điện,bóng đèn đui đèn, công tắc 3 cực, cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.

- Dụng cụ: Kìm điện, tuốc vít, khoan, kéo, bút thử.

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

Công tắc ba cực có cấu tạo khác với công tắc hai cực như thế nào?

- So sánh cấu tạo bên ngoài;

- So sánh cấu tạo bên trong.

| Công tắc 2 cực | Công tắc 3 cực |
| --- | --- |
| Có cấu tạo ngoài giống nhau: có vỏ và bộ phận tác động |
| Bộ phận tiếp điện có 2 chốt, 1 cực động, 1 cực tĩnh dùng để đóng cắt 1 dây dẫn | Bộ phận tiếp điện có 3 chốt, 1 cực động, 2 cực tĩnh dùng để chuyển nối dòng điện |

Mạch này dùng để lắp cho cầu thang hoặc 2 công tắc 2 nơi khác nhau điều khiển 1 đèn

1. Vẽ trên sơ đồ mạch điện

2. Lập bảng dự trù vật lệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ

| TT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kìm điện | 1 | Có vỏ cách điện |
| 2 | Kìm tuốt dây | 1 | Có vỏ cách điện |
| 3 | Dao nhỏ | 1 | Sử dụng tốt |
| 4 | Tua vít | 1 | Sử dụng tốt |
| 5 | Khoan điện (hoặc khoan tay) | 1 | Hoạt dộng tốt |
| 6 | Bút thử điện | 1 | Hoạt dộng tốt |
| 7 | Dây dẫn | 1 | Hoạt động tốt |
| 8 | Bóng đèn | 1 | Hoạt động tốt |
| 9 | Đui đèn | 1 | Hoạt động tốt |
| 10 | Công tắc 3 cực | 2 | Hoạt động tốt |
| 11 | Cầu chì | 1 | Hoạt động tốt |
| 12 | Bảng điện | 1 | Hoạt động tốt |
| 13 | Băng cách điện | 1 | Sử dụng tốt |
| 14 | Giấy ráp | 1 | Sử dụng tốt |

3. Lắp mạch điện

- Bước 1 : Vạch dấu

- Bước 2 : Khoan lỗ bảng điện

- Bước 3 : Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện

- Bước 4 : Nối dây mạch điện

- Bước 5 : Kiểm tra

III. ĐÁNH GIÁ