# THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN

I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ

- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, cây vặn vít, khoan tay

- Dụng cụ, vật liệu và thiết bị: Vật liệu, thiết bị: Dây dẫn, bóng đèn, công tắc 3 cực, cầu chì, đui đèn, bảng điện, băng keo cách điện, giấy ráp, …

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

a, Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện

- 01 cầu chì bảo vệ toàn mạch điện

- Bật công tắc 3 cực ở vị trí 1 đèn 1 sáng, đèn 2 tắt

- Bật công tắc 3 cực ở vị trí 2 đèn 2 sáng, đèn 1 tắt.

b, Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

- Vẽ sơ đồ lắp đặt.

- Kiểm tra vận hành sơ đồ lắp đặt

2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ

| TT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kìm điện | 1 | Có vỏ cách điện |
| 2 | Kìm tuốt dây | 1 | Có vỏ cách điện |
| 3 | Khoan điện (hoặc khoan tay) | 1 | Sử dụng tốt |
| 4 | Tua vít | 1 | Sử dụng tốt |
| 5 | Bút thử điện | 1 | Hoạt dộng tốt |
| 6 | Dao nhỏ | 1 | Cắt được dây điện |
| 7 | Thước kẻ | 1 | Hiện rõ vạch cm |
| 8 | Bút chì | 1 | Sử dụng tốt |
| 9 | Bảng điện | 1 | Sử dụng tốt |
| 10 | Công tắc 2 cực | 1 | Hoạt động tốt |
| 11 | Cầu chì | 1 | Hoạt động tốt |
| 12 | Bóng đèn | 2 | Hoạt động tốt |
| 13 | Đui đèn | 2 | Hoạt động tốt |
| 14 | Dây dẫn | 2m | Hoạt động tốt |
| 15 | Công tắc 3 cực | 1 | Hoạt động tốt |
| 16 | Băng cách điện | 1 cuộn | Sử dụng tốt |
| 17 | Giấy ráp | 1 tờ | Sử dụng tốt |

3. Lắp đặt mạch điện

III. ĐÁNH GIÁ

Học sinh tự đánh giá chéo nhau kết quả thực hành

IV. BÁO CÁO THỰC HÀNH