# CÂU 3 TRANG 54 SGK CÔNG NGHỆ 9

Câu hỏi

Tại sao trên vỏ các máy biến áp cần phải có Vôn kế và ampe kế ?

Trả lời

- Vôn kế để đo điện áp đầu ra của biến áp - để biết có đủ điện áp cho mục đích sử dụng không;

- Ampe kế để đo dòng điện của thiết bị đang dùng xem có vượt quá sức chịu đựng của biến áp không - nếu quá sẽ bị nóng và cháy.